## Slide 1: モバイルヘルスケアの現状と今後 スマートフォンを用いた血圧測定による日常的な健康管理
17100691 粟津知宏
Notes: テーマはモバイルヘルスケアの現状と今後 スマートフォンを用いた血圧測定による日常的な健康管理です

## Slide 2
はじめに：モバイルヘルスケアとは
「モバイルヘルスケア」とは
スマートフォンやタブレット端末を用いて行う診療のサポートや医療行為のこと
モバイル端末
ヘルスケア機器
今までのヘルスケア機器(体重計・血圧計など)をインターネットにつなぎ、
インターネットからモバイル端末(スマートフォン・タブレット端末)にデータを取り込む。
このデータをもとに健康管理を行う。
課題：いつでも手軽に測定を行うことができない。
ウェアラブル端末
スマートウォッチなど端末を常に身に付けることで、バイタルを測定・記録する。
記録したデータはモバイル端末に送信して、ほかのデータと関連付けて確認することもできる。
メリット：継続的に健康状態を測定することができる。
課題：端末を新たに購入する必要がある。
モバイル端末
モバイル端末をヘルスケア機器やウェアラブル端末として使うことができないか？
Notes: はじめに「モバイルヘルスケア」とはスマートフォンやタブレット端末を用いて行う診療のサポートや医療行為のことです
例としては以下のようなものがあり、1つ目はモバイル端末とヘルスケア機器をつかうものです。
ヘルスケア機器を患者の自宅などに置き、モバイル端末を医療者が扱うことで遠隔地から健康のチェックを行えます。
2つ目はモバイル端末とウェアラブル端末を使うもので、自身の持つスマートフォンとスマートウォッチを連携することで健康管理を行うことができます。
しかし、これらの方法ではどちらもモバイル端末以外に機械が必要となってしまいます。
そこでデータ管理のために使われているモバイル端末自体を、バイタル測定に使うことができないかと考えました。

## Slide 3
モバイル端末(スマートフォン)で健康管理をする
日常的に利用するスマートフォン(と、その他の外部センサー)を使えば
日常的に健康状態のデータをモニターおよび蓄積・分析することができる
私たちの生活の中で日常的に利用する
健康問題
肉体的健康：生活習慣病・高齢化
精神的健康：ストレス(職場・学校)
どちらの健康問題も予防や改善には日常的に
健康状態の記録・管理する必要がある
スマートフォンは世界中で利用されている
日本におけるスマートフォン普及率は7割以上
2015年(平成27年)12月からは産業精神保健の観念より、職業性ストレスチェックの実施が、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。
スマートフォンは
センサー(カメラ・音声・ジャイロ・GPSなど)
であると同時に
データを蓄積・編集・観覧することができる
スマートデバイスである
Notes: 次にモバイル端末(主にスマートフォン)で健康管理をすることの優位性を説明します。
スマートフォンは世界中で利用されている端末で、日本での普及率は7割を超えています。
一方で日本における健康問題は肉体的健康・精神的健康ともに深刻な問題になっています。
特に肉体的健康では、生活習慣病や高齢化問題、精神的健康では、職業ストレスの問題が顕著になっており、
2015年(平成27年)12月からは職業性ストレスチェックの実施が、労働者数が50人以上の事業者の義務になりました。
これらの健康問題と私たちが生活の中利用するスマートフォンには、「日常的に」という共通点があります。
つまり、日常的に利用するスマートフォン(と、その他の外部センサー)を使えば、日常的に健康状態のデータをモニターおよび蓄積・分析することができるということです。

## Slide 4
従来の測定法の課題とスマートフォンによる脈拍・血圧測定のメリット
１.簡単に測ることができる
従来の測定方法の課題
・カフによる圧迫が必要
・持ち運びが大変
・測定器を持っている必要がある
スマートフォンを利用すると
・圧迫の必要がない
・持ち歩いているためいつでも測定ができる
・スマートフォン本体があれば誰でも使える
２.その場でデータを記録できる
従来の測定方法の課題
測定の機能しかないためデータの保存は
利用者自身がする必要がある
スマートフォンを利用すると
センサーから読み取ったデータを
すぐにメモリに保存することができる
長期的な計測により得られる
脈拍・血圧の変化の傾向から
健康状態の推定が可能になる
Notes: スマートフォンでの健康管理をするにあったて、何を測定するか考え、脈拍と血圧を測ろうと考えました。
スマートフォンを用いた脈拍・血圧測定のメリットを整理すると以下のようになります。
1つ目のメリットとしては簡単に図ることができるということが大きいです。
従来の測定ではカフというもので、腕を圧迫する必要があり、本体の持ち運びが大変です。
スマートフォンを利用することで、いつでも圧迫のない測定が可能になります。
また2つ目のメリットとしてデータの記録が簡単になります。
従来の方法では継続的な記録は測定者自身が意識して行う必要がありました。
しかし、スマートフォンでは測定したデータだけでなく時間や場所といった情報を自動で付加することができます。
長期的な計測により得られる脈拍・血圧の変化の傾向と付加した情報から健康状態の推定が可能になります。

## Slide 5
簡易脈拍測定・カフレス血圧測定方法に関する先行研究
双指向性マイクロホンを用いた脈拍測定及び血圧計測(2016/3）
指向性マイクロホンを使った脈拍計を作成し、それを使って脈拍を計測する。
首の頸動脈と指で脈拍を計測し、波形の差分・被験者の腕の長さを使って最高血圧の推定をする。
実験
指向性マイクロホンを使って脈拍を測定することができた。
腕の長さ。脈拍を使って最高血圧を推定できることが確認できた。
結果
携帯カメラを使った脈拍検出方式(2011/6/15)
携帯カメラのレンズ部に指を押し当て、指の外側の環境光が指を透過してきた光を連続して撮像し、その輝度平均の変化を脈波としてとらえる。
実験
携帯カメラのレンズ部に指を押し当てることで、脈拍を測定することができた。
環境によらず最大誤差は 5％以下である事がわかった．
結果
他 位相シフト法を用いた血圧測定などがある
カメラやマイクなどを利用するためスマートフォン単体で実現可能

## Slide 6
ヘルスケアアプリによる取得したデータの活用
スマートフォンを最後に使った時間と目覚ましアラームの時間から睡眠時間を記録し、
睡眠不足と脈拍の関係を見ることができる
職場内で脈拍からストレスを推定し、
ストレスを減らすことができるような食事・音楽・本などの情報を提供する
具体例
脈拍＋α
脈拍の変化は心筋梗塞など心臓の疾患以外に
ストレスやホルモンが原因としてあげられる
GPSによる位置情報や時間などの
様々な情報と組み合わせることで
いつどこでどのような健康状態にあるかを見ることができる
血圧＋α
血圧は様々な要因によって上昇するため
何が原因かわかりにくい(一次性高血圧)
おサイフケータイ機能で使える電子マネーから購入した食品のデータを取り、
血圧データと組み合わせることで塩分過多による高血圧だとわかる
日時と位置情報からわかる天候と血圧データから低気圧による血圧の変化だと推定できる

## Slide 7
参考文献
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc252110.html
http://takeda-kenko.jp/navi/navi.php?key=sutoresu
http://vl-fcbiz.jp/article/a001834.html
私の研究したいもの
多面的な情報から利用者の健康管理をサポートするシステム
血圧
脈拍
位置情報
食事
生体情報
その他の情報
肉体的健康
精神的健康