## Slide 1: 自動運転とセンシング技術
現在、世界中で交通事故は大きな社会問題となっており、その大きな要因はドライバーの認知、判断、操作ミスである
運転支援システムによる支援や、自動車が運転に介入することによってドライバーのミスを減らす
センシングとはセンサーを利用して車の周辺の状況を認識すること

## Slide 2: 自動運転のレベル
自動運転は車が運転にどれだけ介入するかによってレベルが決められている
現在日本での自動運転のレベルは0~5の6段階に定義されている
この定義は「SAEインターナショナル」というアメリカの非営利団体が定めたもの
現在はレベル３の車までが市販されている

## Slide 3: 自動運転のレベル
レベル０ | ドライバーが常に加速・操舵・ブレーキを行う これらを操作しない運転支援システムも含まれる
レベル１ | 加速・操舵・ブレーキのうちいずれかを自動車が行う
レベル２ | 加速・操舵・ブレーキのうち複数を自動車が行う
レベル３ | 特定の条件下で基本的に自動車が運転し、緊急時はドライバーが運転 特定の条件とは天候がよい、交通量が少ないなど
レベル４ | 特定の条件下で完全自動化
レベル５ | 完全自動運転

## Slide 4: 自動運転などで使われるセンシング技術
運転支援システムや自動運転で用いられている技術の一つとしてセンシング技術がある。これはカメラとミリ波とレーダの2つがあり、レーダは電磁波の波長によってミリ波とレーザに分かれている
・カメラ：カメラを用いて周辺を検知する
・レーダ
・ミリ波：24~72GHzのミリ波を用いる
・レーザ：赤外線を用いる

## Slide 5: カメラによるセンシング
カメラを用いて外界の状況を認識するセンシング技術
このセンシング技術の基本的な機能として走行車線の認識や車両・歩行者検知がある
・走行車線の認識
走行車線に用いられている白線ペイントを認識する
・車両・歩行者検知
カメラのデメリットは夜間、逆光、悪天候などでは検出しづらいこと

## Slide 6: レーダによるセンシング
レーダを用いたセンシングは電磁波の波長によってミリ波とレーザに分けられる
・ミリ波
ミリ波を照射し、物体に反射して帰ってくる電波を検出することで物体までの距離と方向を検出する カメラと比べ、光や天候に左右されない
・レーザ
赤外線を照射し、物体に反射されて帰ってくるまでの時間から距離を計測する ミリ波より精密に検知できる

## Slide 7: 自動運転車初の死亡事故
2016年5月にアメリカの自動車会社テスラの「モデルS」という車種の車が交差点でトラックと衝突しモデルSのドライバーが死亡するという事故が起こった
このモデルSには自動運転が搭載されており自動運転機能を使った初の死亡事故となった
この時は太陽光が強く、トラックの色が白だったため、車の自動運転機能がトラックを認識できなかったという

## Slide 8: 自動運転車初の死亡事故
しかし
・車はハンドルに手を添えるように警告していたがドライバーは無視した
・モデルSに優先権があったがトラックは道をゆずらなかった
・速度制限を無視して走っていた
など、自動運転の機能だけではなく両方のドライバーにも問題があった

## Slide 9: 自動運転車初の死亡事故
しかし
メルゼデス・ベンツやBMWなど他社の車はステレオカメラと5つのレーダ搭載しているのに対し、テスラはステレオでないカメラと1つのレーダのみ
事故当時は太陽光が強く、またトラックも白色だったため、カメラでは検出しにくい
レーダでの検出が重要だった

## Slide 10: まとめ
センシング技術やテスラの自動運転の事故を調べ、それぞれの技術を適切に使うことが重要だと思った
しかし、それぞれの技術を適切に使うためには、センシング技術の具体的な仕組みを理解する必要があり、そのためには、インターネットに載っていないより詳しい知識を知らなければいけないと感じた
参考文献
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/07/post-5449.php
http://www.afpbb.com/articles/-/3095379