## Slide 1
スマートフォンを用いた健康管理
スマートフォンで健康管理をすれば生活習慣病対策になる！
スマートフォンを使って健康な生活を手助けするシステムを開発したい！
生活習慣病や高齢化が
深刻な問題になっている
予防や症状の改善には
生活習慣を良くすることが重要
毎日、健康状態の記録をするべき
スマートフォンは世界中に普及している
私たちの生活にとって
なくてはならない存在になっている
毎日使う
どのようなものを作りたいか
スマートフォンで脈拍と血圧を測れるものを作りたい！
生活習慣病：糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症 など
キーワード：脈拍・血圧・モバイル端末（スマートフォン）・健康管理・ライフログ など

## Slide 2
携帯カメラを使った脈拍検出方式(2011/6/15)
烏谷 あゆ 中野 泰彦 森信 一郎
背景：血圧計などの医療機器 は家庭内や医療機関などの拠点に設置され，屋内での静的な環境での利用が一般 的であった．しかし，今後は，通勤途中やレジャー等の外出時などのモバイル環境においても，簡易的に血圧，脈拍など人の基本的な生体情報を取得する事で， 日常生活時間全体での健康管理が望まれてくると考えられる．本稿ではモバイル 環境を考え，携帯電話の大半に既に装備されているカメラを利用し，脈拍を計測 する方式について述べる．
キーワード：モバイル端末・脈拍
方法：携帯電話における脈拍計の実装面積を小さくする為，本稿は携帯電話に搭載されて いるカメラを使用する．指を透過する環境光をカメラの受光素子で捉え，脈拍に応じて移動する血液の流れ（脈動）を検出する．携帯カメラのレンズ部に指を押し当て，指の外側の環境光が指を透過してきた光を連続して撮像し，その輝度平均の変化を脈波としてとらえる．
結果：実際の携帯カメラを使った実験で 21名×７種×2回=252データのうち，有効データ 206データを正しい脈拍と比較解析を行った．解析の結果，環境によらず最大誤差は 5％以下である事がわかった．また，平均誤差は概ね環境照度に比例して大きくなる傾向がみられた．

## Slide 3
双指向性マイクロホンを用いた脈拍測定及び血圧計測(2016年3月）
鈴木 良律 指導教員：小林 一行
背景：高齢者の孤独死が増えている中で，これを防ぐために日ごろから脈拍を計測し，健康管理をしていく．病院で使われている脈拍計を使うとその時だけの一時的な脈拍しか測定することができない．それに対し指向性マイクロホンを使った脈拍計なら気軽に脈拍を測定できる．そしてその脈拍データを病院に送る．そうすることで，日ごろから脈拍を計測することで健康管理もでき，孤独死の早期発見もできる．
キーワード：血圧・脈拍
方法：実験Ⅰによって，指向性マイクロホンを使った脈拍計を作成し，それを使って脈拍を計測する．その計測したデータをフーリエ変換することでそれが脈波であることを調べる．被験者が落ち着いている時と動悸が激しい時の波形を計測することで，その波形の違いを調べる．被験者の頸動脈あたりに計測機器を押し当てることで首の頸動脈でも脈拍を計測できるか調べる．
実験Ⅱによって，首の頸動脈と指で計測した波形の差分，被験者の腕の長さを使って最高血圧の推定をする．片方の手に指サックを装着し，余っている手でもう一つの計測機器を頸動脈の押し当てる．さらにもう一方の手に市販されている血圧計をつけ，同時に計測する．
結果：実験Ⅰによって，指向性マイクロホンを使って脈拍を測定することができた．この測定ができたことで，脈拍を手軽に測定できることが確認できた．
実験Ⅱによって，2 か所の脈拍の時間差，腕の長さ，脈拍を使って最高血圧を推定できることが確認できた．これにより，計測時の圧迫感なしに血圧を計測できるようになる．

## Slide 4
環境情報と生体情報の統合による健康管理システム(2011)
鈴木 一徳 山田 拓人 和良品 友大 林 隆史
背景：生活習慣病は、私たちの健康において大きな脅威である。そのため、病院での医師による診察だけではなく、個人での日常的な健康管理が重要になっている。しかし、医療従事者以外の多数の人は医療に関する専門的な知識や技術を持っていない。また、常に医師の診察を受ける事は、時間と費用の問題で不可能である。それゆえ、医師による察がなくとも個人で容易にある程度の健康管理をする事が出来るようにする情報基盤を構築する事が重要である。本稿では、生活環境における環境センサ情報と健康機器からの生体情報を統合することで健康状態を判断するために様々な情報を収集しコンピュータを用いて解析し、健康管理を支援するシステムを提案する。
キーワード：健康管理システム・血圧
方法：環境センサを用いることで、常に身体全体を診断することなく、身体全体に影響を与える生活環境からある程度の健康状態を推測する。また、各センサーのデータ形式の違い問題点を解決するために、統一されたデータ形式とインターフェースを提供するための基盤を構築して、様々なデータを収集し解析する。環境情報と生体情報の関係性を調べるため、このシステムを用いて、成人男性1 名が2週間計測を行い、環境情報として二酸化炭素濃度、気圧、温度、湿度、照度を収集した。また、生体情報として血圧値を収集した。環境情報は常時計測し、生体情報は30 分毎と、場所や行動の変化時に数回測定を行った。また、実際の行動との関係を調べるために、血圧測定時の場所と行動履歴も記録した。
結果：環境の急激な変化は、血圧値に大きく影響を与える事が分かった。これらの基盤を用いて、環境情報と生体情報を統合し解析することで、私たちはある程度の健康状態の推定、把握や、健康管理を個人で容易に出来るようになった。

## Slide 5
携帯カメラを使った脈拍検出
→スマートフォンに搭載されているカメラで脈拍の確認が可能
（すでにアプリとして一般に公開されている）
マイクロホンを用いた脈拍測定及び血圧計測
→同様のことがスマートフォンに搭載されているマイクでできるかも知れない
しかし、この論文においては二箇所の音を比較して血圧を算出していたためスマートフォン一台では難しい？
二つの論文わかること→血圧を測るのって難しいんじゃないか？
環境情報と生体情報の統合による健康管理システム
→スマートフォンにはGPSなどの機能も搭載されており、「どこに行って何をしたか」などのデータは簡単に収集することができる！
血圧測定の方法
血管の音を聴いて測る聴診法（コロトコフ法）→医療機関
血管の振動で測るオシロメトリック法→家庭用
どちらの方法も腕の圧迫が必要
スマートフォンによる健康管理はすでに実用化されているため、それらを取り入れることでよいものが作れる。
調べてみて、スマートフォンで脈拍と血圧を測れるものを作るには血圧測定という大きな問題があるとわかった。