## Slide 1: モバイルヘルスケアの現状と課題 スマートフォンを用いた血圧測定による日常的な健康管理
17100691 粟津知宏
Notes: テーマはモバイルヘルスケアの現状と今後 スマートフォンを用いた血圧測定による日常的な健康管理です

## Slide 2
私の研究したいもの
多面的な情報から利用者の健康管理をサポートするシステム
血圧
脈拍
位置情報
食事
生体情報
その他の情報
肉体的健康
精神的健康
モバイルヘルスケア

## Slide 3
ウェアラブル端末
スマートウォッチなど端末を常に身に付けることで、バイタルを測定・記録する。
記録したデータはモバイル端末に送信して、ほかのデータと関連付けて確認することもできる。継続的に健康状態を測定することができるというメリットがある。
モバイル端末
モバイル端末
ヘルスケア機器
今までのヘルスケア機器(体重計・血圧計など)をインターネットにつなぎ、
インターネットからモバイル端末(スマートフォン・タブレット端末)に
データを取り込む。このデータをもとに健康管理を行う。
はじめに：モバイルヘルスケアとは
「モバイルヘルスケア」とは
スマートフォンやタブレット端末を用いて行う診療のサポートや医療行為のこと
いつでも手軽に測定を行うことができない
端末を新たに購入する必要がある
Notes: はじめに「モバイルヘルスケア」とはスマートフォンやタブレット端末を用いて行う診療のサポートや医療行為のことです
例としては以下のようなものがあり、1つ目はモバイル端末とヘルスケア機器をつかうものです。
ヘルスケア機器を患者の自宅などに置き、モバイル端末を医療者が扱うことで遠隔地から健康のチェックを行えます。
2つ目はモバイル端末とウェアラブル端末を使うもので、自身の持つスマートフォンとスマートウォッチを連携することで健康管理を行うことができます。
しかし、これらの方法ではどちらもモバイル端末以外に機械が必要となってしまいます。
そこでデータ管理のために使われているモバイル端末自体を、バイタル測定に使うことができないかと考えました。

## Slide 4
!?
モバイル端末を
ヘルスケア機器や
ウェアラブル端末として
使うことができないか？

## Slide 5
モバイル端末(スマートフォン)で健康管理をする
日常的に利用するスマートフォンと健康管理は相性がいい
健康問題
肉体的健康：生活習慣病・高齢化
精神的健康：ストレス(職場・学校)
どちらの健康問題も予防や改善には日常的に
健康状態の記録・管理する必要がある
2015年(平成27年)12月からは産業精神保健の観念より、職業性ストレスチェックの実施が、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。
私たちの生活の中で日常的に利用する
スマートフォンは世界中で利用されている
日本におけるスマートフォン普及率は7割以上!!
スマートフォンは小さなパソコン
センサー(GPS・カメラ・マイク・ジャイロ)
メモリ・CPUなどが搭載されている
測定から分析までスマートフォンで可能
(2015年)末
Notes: 次にモバイル端末(主にスマートフォン)で健康管理をすることの優位性を説明します。
スマートフォンは世界中で利用されている端末で、日本での普及率は7割を超えています。
一方で日本における健康問題は肉体的健康・精神的健康ともに深刻な問題になっています。
特に肉体的健康では、生活習慣病や高齢化問題、精神的健康では、職業ストレスの問題が顕著になっており、
2015年(平成27年)12月からは職業性ストレスチェックの実施が、労働者数が50人以上の事業者の義務になりました。
これらの健康問題と私たちが生活の中利用するスマートフォンには、「日常的に」という共通点があります。
つまり、日常的に利用するスマートフォン(と、その他の外部センサー)を使えば、日常的に健康状態のデータをモニターおよび蓄積・分析することができるということです。

## Slide 6
でも、スマートフォンで
脈拍と血圧って測れるの？
…?

## Slide 7
簡易脈拍測定・カフレス血圧測定方法に関する先行研究
他 位相シフト法を用いた血圧測定などがある
携帯カメラを使った脈拍検出方式(2011/6/15)
携帯カメラのレンズ部に指を押し当て、指の外側の環境光が指を透過してきた光を連続して撮像し、その輝度平均の変化を脈波としてとらえる。
実験
携帯カメラのレンズ部に指を押し当てることで、脈拍を測定することができた。
環境によらず最大誤差は 5％以下である事がわかった．
結果
双指向性マイクロホンを用いた脈拍測定及び血圧計測(2016/3）
指向性マイクロホンを使った脈拍計を作成し、それを使って脈拍を計測する。
首の頸動脈と指で脈拍を計測し、波形の差分・被験者の腕の長さを使って最高血圧の推定をする。
実験
指向性マイクロホンを使って脈拍を測定することができた。
腕の長さ。脈拍を使って最高血圧を推定できることが確認できた。
結果

## Slide 8
(･ω･)b
スマートフォン単体で実現可能
カメラやマイクなどを利用する
このことからわかるのは…

## Slide 9
?
取ったデータはどうするの？
スマートフォンで血圧が測れたとして…

## Slide 10
ヘルスケアアプリによる取得したデータの活用
脈拍
脈拍の変化は心筋梗塞など心臓の疾患以外に
ストレスやホルモンが原因としてあげられる
GPSによる位置情報や
時間などの様々な情報と
組み合わせることで
いつどこでどのような
健康状態にあるかを
見ることができる
血圧
血圧は様々な要因によって上昇するため
何が原因かわかりにくい
(一次性高血圧)
＋α
＋α

## Slide 11
具体例
データの活用の具体例
電子マネーの購入した食品のデータを取得し、
血圧データと組み合わせることで
塩分過多による高血圧だとわかる
日時と位置情報からわかる天候と血圧データから
低気圧による血圧の変化だと推定できる
スマートフォンを最後に使った時間とアラームの時間から
睡眠時間を記録し、睡眠不足と脈拍の関係を見ることができる
職場内で脈拍からストレスを推定し、
ストレスを減らす効果を期待できる食事・音楽・本などの
情報を提供する

## Slide 12
今後学習していくこと
多面的な情報から利用者の健康管理をサポートするシステム
やりたいことは…
私は、情報・経営システム工学課程で
データの活用方法についての学習を進めていきたい。
血圧
脈拍
位置情報
食事
生体情報
その他の情報
すでに測定可能な技術が完成しつつある
データの収集は簡単